## Slide 1: 고재원과 함께하는 두근두근 네트워크
고 재 원

## Slide 2: 목차
- 네트워크?
- 프로토콜
- OSI 7계층 모델과 TCP/IP 4계층 모델
- TCP/IP의 구조도
- 계층에서의 식별자

## Slide 3: 네트워크가 뭐야?
개념적
- 응용 프로그램 사이의 원활한 통신을 제공하기 위한 것
응용 프로그램? : 크롬, 서버 등 프로세스
통신? : 통신 주체 사이의 데이터 교환
물리적
- 여러 링크, 스위치, 라우터의 집합

## Slide 4: 프로토콜
- 통신을 하려면 서로 같은 방법으로 통신을 해야 한다.
- 이렇게 통신에 사용되는 약속을 프로토콜이라고 한다.
- 그런데 기술 발달로 시스템이 매번 변하는 상황에서
어떻게 프로토콜을 설정 하는지가 중요
그래서 아주 기가 막힌 방법을 생각하게 되는데…

## Slide 5: 기가 막힌 방법
추상화 (짬 때리기)
- 복잡한 내용은 숨기자. ex) 일단 이런 기능이 있다~
- 추상화된 내용-> 또 추상화
이렇게 되면 자연스럽게 계층화가 된다.
따라서 통신 프로토콜 : 여러 계층으로 정의

## Slide 6: 프로토콜의 특징
2개의 인터페이스를 가진다.
서비스 인터페이스
- 해당 프로토콜의 작업 정의
2. 동료 인터페이스
- 통신 대상의 같은 계층 프로토콜과 교환하는 메시지 정의
Host 1
Protocol
Host 2
Protocol
High-level
object
High-level
object
Service
interface
Peer
-to-peer
interface

## Slide 7: OSI 7계층 모델
Open
Systems
Interconnect (OSI)
Architecture
  통신문제를 나누어 생각하는 틀

## Slide 8
물리 계층 : 물리적인 신호 교환과 관련된 사항 담당
링크 계층 : 하나의 링크로 연결된 노드
사이의 비트묶음 (프레임) 교환
네트워크 계층 : 네트워크를 통해 연결된 호스트(단말) 사이의
데이터 (패킷) 교환
트랜스포트 계층 : 통신 응용 사이의 신뢰성 있는 메시지 교환
(process간 channel 제공)
세션 계층 : 대화 패턴과 관련된 사항 담당 (RPC)
프리젠테이션 계층 : 데이터 표현 방법과 관련된 사항
응용 계층 : 응용 자체와 관련된 사항만.

## Slide 9: TCP/IP 4계층
- 인터넷에서 사용하는 통신 프로토콜
- osi -> interface
- tcp/ip -> implementation
- TMI : OSI를 설계 한 곳과 TCP/IP를 설계 한 곳은 다르다
- TCP, UDP, IP는 TCP/IP스펙 표준에 명시되어 있다. (OSI X)

## Slide 10: TCP/IP 4계층
- 인터넷에서 사용하는 통신 프로토콜
- osi가 interface라면 tcp/ip는 implementation

## Slide 11: TCP/IP 4계층

## Slide 12: TCP/IP 4계층 : 실제는?
User
mode
Kernel
mode
Hardware
Software
Session
Transport
Network
Physical
Link
OSI
Application
Presentation
TCP/IP
Application
Transport
Internet
Access

## Slide 13: 통신, 해보자!
한 컴퓨터(서버)에 있는 파일을 다른 컴퓨터로 보낼 때 어떤 일이 일어나는가?

## Slide 14: 보내는 쪽 (send) : hdd -> Application
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Memory
Sserver(Process)
Driver
Drive
우하하 바보.txt
13MB
File System
64KB
File I/O Buffer

## Slide 15: 보내는 쪽 (send) : Application -> TCP
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Memory
Sserver(Process)
Socket
STCP
64KB
File I/O Buffer
64KB
TCP Buffer
소켓을 통해 버퍼에 담아 보내고 버퍼로 받는다.

## Slide 16: 보내는 쪽 (send) : TCP -> IP
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Memory
Sserver(Process)
Socket
STCP
IP
TCP 계층에서
데이터를 쪼개서 (새그먼트)
IP 계층으로 보낸다
나야 나, 새그먼트!!!!
64KB

## Slide 17: 보내는 쪽 (send) : IP -> Access
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Memory
Sserver(Process)
Socket
STCP
IP
1
2
3
4
Driver
Network Interface Card
1
H
나야 나, 패킷!!!!
택배라고 생각해!

## Slide 18: 보내는 쪽 (send) : Access Layer
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Memory
Sserver(Process)
Socket
STCP
IP
Driver
Network Interface Card
1
H
H
H
1
나야 나, 프레임!!!!
택배 트럭이라 생각해

## Slide 19: 네트워크를 타고..
프레임(비트 묶음)
전송 중...
Q) 그럼 이 택배 트럭(프레임) 은
바로 목적지로 갈까?
ㄴㄴ. 택배 트럭(프레임) 안의
택배(패킷)는 여러 트럭을 거치면서,
즉 프레임이 사라졌다 생겼다 하면서 목적지에 도착하게 된다.
이 내용은 라우터 스위치 할 때 자세히!

## Slide 20: 받는 쪽 (receive) : Access -> IP
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
Driver
Network Interface Card
1
H
H
H
1
트럭(프레임)에서
택배(패킷)를 꺼내자!!
IP

## Slide 21: 받는 쪽 (receive) : IP -> TCP
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
STCP
IP
Driver
Network Interface Card
1
H
패킷에서
다시 새그먼트로
TCP Buffer
1
2
3

## Slide 22: 깜짝 퀴즈 : 이 TCP Buffer의 이름은?
User mode
Kernel mode
Software
Hardware
STCP
IP
Driver
Network Interface Card
TCP Buffer
1
2
3
A) Window

## Slide 23: 그래서 TCP header에 window size가?!

## Slide 24: 그래서 Tcp가 udp보다 느려..
Sender
- wait.
끼잉낑…
Notes: 느린건 사용자 문제일수도 있다.

## Slide 25: 지금까지
- 네트워크에 대한 간략한 정의
- 통신을 위한 약속, 프로토콜
- 프로토콜의 규격 OSI 7 layer, 구현체 TCP/IP stack
- 실제로 TCP/IP가 어떻게 작동하는지
- 단편화 된 기억들을 약간이나마 모아보았다!
아직 남았습니다 끝 아님

## Slide 26: 식별자
통신에서 알아야 할 것
- 나
- 너
- 그리고 우리
각 계층에서 대상을 식별하기 위해 사용

## Slide 27: TCP/IP 프로토콜의 식별자
User
mode
Kernel
mode
Hardware
Software
TCP/IP
Application
Transport
Internet
Access
Port : 나는 누구인가 어디로 와 어디로 흐르는 것인가
IP : 호스트(인터넷에 연결된 컴퓨터)
의 식별자
MAC : NIC, 즉 랜 카드에 대한 식별자

## Slide 28: 이유를 알 수 없는 퀴즈1
User
mode
Kernel
mode
Hardware
Software
TCP/IP
Application
Transport
Internet
Access
Q) 그럼 한 개의 NIC는
몇 개의 IP를 가질 수 있나용? ㅇㅅㅇ
A) 여러 개. 즉 컴퓨터 1개가 여러 ip를 가질 수 있다.

## Slide 29: 이유를 알 수 없는 퀴즈 2
User
mode
Kernel
mode
Hardware
Software
TCP/IP
Application
Transport
Internet
Access
Q) 그럼 mac주소는 변경 할 수 있는 건가요?
A) YES

## Slide 30: 그럼 Port 넌 뭐니?
소프트웨어 개발자 기준
프로세스와 연결된 data path 혹은 data channel
아니 이거 그냥 숫자 8080 이런거 아님?

## Slide 31: Port의 개념
User
mode
Application
프로세스
프로세스
Port
Kernel
mode
Port
Port
어플리케이션 영역에 있는 각각의 프로세스들이 포트를 이용하여 통신을 한다
Port name으로 각 포트를 식별
상황에 따라 한 프로세스가
여러 포트를 가질 수 있다.

## Slide 32: Port를 이용하여 통신을 하는데..
TCP/IP의
Internet Protocol은
데이터를 목적지까지의 최적의 경로를 라우팅 하여 전송하는 기능이다.
근데 이 녀석의 특징 : Unreliable
데이터가 유실 될 수도 있으며,
데이터가 순서대로 안 올 수도 있다.
즉 모자라지만 그래도 최선을 다 하는 녀석
그럼 왜 이렇게 설계해ㅑㅆ냐?
그만큼 단순해지므로

## Slide 33
그런데 프로세스와 프로세스 사이의 데이터 전달은 유실이나 순서가 반드시 맞아야 한다.
Process
Process
남현실 바보~
보바 실현ska ???
즉 프로세스 간의 통신에서는
데이터를 안정적으로 주고 받을 수 있는 프로토콜이 필요!!!!
그게 Transmission Control Protocol,
프로세스 간 데이터를 안정적으로 주고 받을 수 있는 프로토콜
TCP다.

## Slide 34: 그럼 Port 넌 뭐니?
즉 미리 Connection을 만들고 데이터를 보내면 reliable하다!!!!
다 보낸 후에는 연결 종료
이 Connection을 위해 서로를 식별해야 하는데, 그 식별자가 바로 Port다.

## Slide 35: Port 부연 설명
Port (number) : 16 bits로 이루어진 숫자 (0~65535)
근데 겨우 6만으로는 인터넷 상의 모든 프로세스를 식별하기 어려워. 즉 unique하게 식별 불가!!!
생각해보니 Internet Address(IP)로 각 host를 식별 할 수 있다고 했잖아. 그렇다면?

## Slide 36: Port 부연 설명
그러면 둘이 합치면? 인터넷의 모든 Port들을 식별 가능
Internet Address + Port number
Q) 그럼 이걸 뭐라 불러?
소켓

## Slide 37: Socket의 여러 정의 in TCP/IP
인터넷 상에 존재하는 각 port를 유니크하게 식별하기 위한 주소
이런 이유로 확장해서 생각하면 소켓 = 포트 가 되는거다.
즉 각각의 소켓은 인터넷 상에서 고유(unique)해야 한다.

## Slide 38: 그럼 Connection을 Socket의 관점으로 본다면
각 Connection을 고유하게 식별 할 수 있어야 한다.
즉, 한 쌍의 Socket은 connection을 고유하게 식별한다.
즉
< src internet addr, src port, dst internet addr, dst port>
를 통해 Connection을 식별 할 수 있다.
Notes: 너 나 우리

## Slide 39: 그럼 Socket을 Connection의 관점으로 본다면
하나의 소켓은 동시에 여러 Connection에 사용 될 수 있다.
(1:N 프로세스의 연결을 생각. 그럼 1의 소켓은 여러 conn에 사용된다.)

## Slide 40: 발을 살짝 담가보자.
아니 나는 데이터가 유실되든 상관 없어.
Internet Protocol처럼
유실 순서 여부에 상관없이 받는 방법이 있을까..?
그게 바로 User Datagram Protocol
UDP다.

## Slide 41: UDP
Connectionless : 연결? 안함 바로 진행시켜
그럼 연결이 없으니깐 여기서 소켓은 어떻게 되는거지?
>> 원래는 UDP표준(RFC 768)을 보면 socket이라는 단어가 아예 등장 안 한다.
사실 소켓은 Port를 인터넷에서 식별하기 위해 사용 된 것이므로
Port자체를 Udp에서도 쓸 수 있다. 물론 식별을 위해 추가 작업을 해야겠지만.
그래서 그냥 udp를 쓰면서 자연스럽게 socket을 쓰게 되었다.

## Slide 42: 결국 Socket in Tcp/Ip stack은
즉 udp에서도 소켓이란 개념을 쓰게 되니깐 ip+port만으로는 고유하게 식별이 안된다. 따라서
<Protocol, IP address, port number>
를 이용하여 고유하게 인터넷 상의 프로세스를 식별한다.

## Slide 43: 끝!
Tcp/udp원리, handshake, ip주소체계,
http, ssl 등은 다음에!

## Slide 44: 출처
https://www.youtube.com/watch?v=X73Jl2nsqiE&t=1214s
https://www.youtube.com/watch?v=K9L9YZhEjC0&t=1662s
https://www.youtube.com/watch?v=JDh_lzHO_CA